## Slide 1: 語音控制展示機
2026.08.17

## Slide 2: 產品目的
用語音來取代繪王之前提出的手勢控制器
第一階段先以原生USB來連接電腦
第二階段再以藍芽來連接電腦(如果有需求的話)

## Slide 3: 產品簡述
將ESP32-S3-BOX-3改成支援USB HID裝置，透過內建的語音模組來實現語音控制的功能

## Slide 4: 繪王的操作需求
語音 | 送出按鍵
向左切換 | Left
向右切換 | Right
往上滑動 | Page Up
往下滑動 | Page Down
放大 | Ctrl + +
縮小 | Ctrl + -
畫布往上 | Space + 滑鼠上移
畫布往下 | Space + 滑鼠下移
畫布往左 | Space + 滑鼠左移
畫布往右 | Space + 滑鼠右移
畫布往左轉 | Alt+F13
畫布往右轉 | Alt+F14

## Slide 5: USB傳輸
USB 宣告為Vendor Define
語音收到指令後送出對應的資料給電腦
Trion寫的程式，根據收到的資料送出對應的指令給繪圖程式

## Slide 6: 操作說明
啟動語：嗨，小繪
講了啟動語後經過7秒沒有回應就停止接收指令
若講了指令後重新計算7秒並等待下個指令

## Slide 7: 範例
收到嗨小繪，開始接收指令，例如收到放大則送出Ctrl + +
收到嗨小繪，開始接收指令，例如收到放大則送出Ctrl + +，重新計算七秒鐘並繼續接收指令。
收到嗨小繪，開始接收指令，後經過7秒沒有收到指令就停止接收指令，等待收到下個啟動語再進行接收指令的動作

## Slide 8: 其他
語音辦識度提升
  可以導入AI辨識能支援腔調的辨識，甚至做到上下文辨識
  但根據網路速度以及語音長短，會有約 1.5 ~ 3 秒
  若做為電腦快捷鍵控制器就不適合有太多的延遲時間