## Slide 1: ESP32-S3-BOX語音控制

## Slide 2: 當成USB控制器
ESP32-S3 晶片原生支援 USB Native 介面，可以直接透過 USB HID 協定將自己宣告為標準鍵盤，發送對應的按鍵組合
BOX-3 有兩個 USB 埠（或可選配擴充底座），要確保程式碼中的 USB HID 是掛載在與電腦連線的 Native USB 介面上。

## Slide 3: 步驟1
下載並安裝ESP-IDE及工具 https://dl.espressif.com/dl/eim/
  安裝內容需要包含 ：
  1 . ESP-IDF 核心庫：esp-skainet（ESP32 的語音識別專案庫，包含喚醒詞與命令詞)
  https://github.com/espressif/esp-skainet
  2. 鍵盤套件：tinyusb 組件（esp_tinyusb）
  https://docs.espressif.com/projects/esp-iot-solution/zh_CN/latest/usb/usb_overview/tinyusb_guide.html

## Slide 4: 步驟2
語音套件Multinet要選Chinese
TinyUSB設為支持，，並將 Device Class 設定為 HID
定義語音命令詞(啟動語音)
讀取語音判斷是哪個命令
依照命令送出對應的按鍵

## Slide 5: ESP-IDE 開發需要的軟體
Python 3.x：建構腳本與燒錄工具 (esptool) 需要 Python 環境。
Git：用於下載與更新 ESP-IDF 以及相關組件（如 esp-skainet）
Visual Studio Code

## Slide 6: 待確認事項
官方的語音專案庫，目前預設啟動詞是Hi ESP，要再研究看看才知道能不能改
若每下一次指令只送一個動作感覺有點不直覺，可能要試試看下指令後每隔一段時間會連續送，直到使用者喊停止

## Slide 7: 無線架構
將ESP32-S3-BOX做為Home Assistant 的一個衛星周邊
  優點：
    透過wifi連線，距離會比較遠
    Home Assistant整合得好的話用途會比較多樣且豐富
  缺點：需要在電腦上寫一個符合IoT 協定的控制程式
將ESP32-S3-BOX做為一個藍芽語音控制裝置
  優點：較沒有延遲的問題
  缺點：距離較短